## Slide 1
XJU-ICIG
组会汇报
Sim2Real Transfer for Audio-Visual Navigation with
Frequency-Adaptive Acoustic Field Prediction
汇报人：樊正磊
2026.8.14
Notes: 今天我汇报内容的是 用于视听学习的仿真平台：SoundSpaces 2.0

## Slide 2
目 录
一、研究背景
二、文章创新点
三、研究内容
四、实验和结果分析
五、结论
contents
XJU-ICIG

## Slide 3
01
研究背景
XJU-ICIG

## Slide 4
研 究 背 景
XJU-ICIG
过去相关工作存在的局限性：
现有视听导航策略大多在仿真中训练，真实部署时同时面临视觉、物理动力学、执行器和声学等多重 Sim2Real 差异。
已有音频-视觉 Sim2Real 工作主要依赖数据增强，未显式考虑“不同频率的声学误差不同”。
射线追踪式声学仿真在低频段更容易受到波动效应影响，因此不同频带的可靠性并不一致。
关键问题：如何设计一个既能在仿真中高效学习、又能在真实环境中稳定迁移的高层导航表示？
AudioGoal
根据双耳音频推断声源方向/距离，同时利用视觉避障。
本文切入点
把“声学场”作为可解释、可测量、可迁移的高层规划表示。

## Slide 5
02
文章创新点
XJU-ICIG

## Slide 6
文章创新点
XJU-ICIG
1 声学场预测（AFP）
不直接回归声源全局坐标，而是预测以智能体为中心的局部二维声压场。声场梯度天然反映声源方向，并可结合视觉几何信息提高可预测性。
2 频率自适应预测（FA-AFP）
把频谱划分为多个子带，根据真实测得的各频带 Sim2Real 误差 + 当前音频能量分布，动态选取最可靠的频带。
3 模块化真实机器人迁移
高层：声学场预测 + 航点；低层：SLAM / 路径规划与机器人导航栈。通过分层解耦降低非声学域差异带来的迁移难度。
作者指出：这是针对视听导航 Sim2Real 声学差异进行系统分析并给出原则性处理方案的早期工作。

## Slide 7
文章创新点
XJU-ICIG
★ 从仿真学习到真实机器人部署
仿真环境
SoundSpaces 2.0
大规模合成声学场数据
频率自适应 AFP
视觉深度
+
双耳音频
预测局部声压场
动态选择可靠频带
真实机器人
HelloRobot + 3Dio
真实环境寻声导航

## Slide 8
03
研究内容
XJU-ICIG

## Slide 9
研究内容
XJU-ICIG
★ 模块化 Sim2Real 设计
域差异
视觉差异
物理动力学差异
机器人执行器差异
声学差异
高层规划
视觉 + 音频 → 局部声学场
声学场峰值 → 长期航点
监督学习、可解释、易测量
低层执行
深度构建占用图
FMM / 机器人导航栈
用成熟 SLAM 与运动规划吸收非声学差异
设计目的：将最难的“声学迁移”集中到高层可监督预测模块中，其余低层能力交给成熟机器人系统。

## Slide 10
研究内容
XJU-ICIG
★ 声学场预测模型（Acoustic Field Prediction）
深度图
128×128
双耳音频
1 秒
ResNet-18
→ 512D 视觉特征
STFT + 2D Conv
→ 音频特征
Tile + Concatenate
融合视听特征
L×L 局部声压场
最大值位置
≈ 声音最强方向
核心思想：不预测“全局声源坐标”，而预测“局部可见几何约束下的声学场”，问题更稳定、更可解释。

## Slide 11
研究内容
XJU-ICIG
★ 层级导航与航点规划
1 预测声学场
视听输入
→ 局部声压分布
2 采样长期航点
取声学场峰值
作为 long-term goal
3 构建占用图
深度图反投影
在线更新地图
4 FMM 规划
计算到航点的
最短可行路线
5 执行 / 停止
到达航点后
重新采样音频
停止条件：到达长期航点后重新预测；若新的声学场峰值位于场中心，说明声源已足够接近，执行 STOP。

## Slide 12
研究内容
XJU-ICIG
★ 频率自适应声学场预测（FA-AFP）
将全频段均分为 N=5 个子带
B1
B2
B3
B4
B5
不同频带的 Sim2Real 误差并不单调；使用全部频率可能不如“最可靠频带”。
① 按实测 Sim2Real 误差给频带打分
p(i) = (1 / eᵢ)^α
② 按当前输入音频的频带能量打分
q(i) = (rᵢ / rₘ)^β
③ 组合两种信息，选择权重最大的频带
w(i) = p(i) × q(i)
超参数：α = 5，β = 0.8；声学场大小 L=9，分辨率 0.5 m，即 4.5 m × 4.5 m。

## Slide 13
研究内容
XJU-ICIG
整体架构

## Slide 14
04
实验和结果分析
XJU-ICIG

## Slide 15
实验和结果分析
XJU-ICIG
★ Continuous AudioGoal 导航基准
指标：SR（成功率）、SPL（成功率×路径效率）、Soft SPL。
Model
SR ↑
SPL ↑
Soft SPL ↑
Random
0.01
0.07
0.12
DDPPO
0.82
0.63
0.66
Direction Follower
0.67
0.50
0.48
Beamforming
0.02
0.01
0.24
Gan et al.
0.63
0.53
0.68
AFP w/ predicting max
0.54
0.34
0.38
AFP w/o vision
0.84
0.71
0.72
AFP (Ours)
0.91
0.76
0.75
结论：完整 AFP 在三项指标上均达到最高；相比 DDPPO，层级规划更少被障碍和拐角“卡住”。

## Slide 16
实验和结果分析
XJU-ICIG
★ 真实声学场预测：频率自适应是否有效？
Method
Angle Error ↓
Distance Error ↓
Random
1.57
1.45
All-freq AFP
0.22
0.74
Best-freq AFP
0.20
0.74
Highest-energy AFP
0.04
0.70
FA-AFP (Ours)
0.04
0.63
全频段并非最佳
把所有频率都等价使用，会把不可靠频段也带入预测。
仅选“最好频带”也不够
不同声音的频谱分布不同，某些声音能量集中在少数频段。
FA-AFP 最稳健
同时考虑“频带迁移误差”与“当前音频能量”，距离误差最低。

## Slide 17
实验和结果分析
XJU-ICIG
★ 为什么该方法有效？
1 预测完整声学场
相比直接预测单个最大点，完整声学场保留空间结构，能表达墙体、门口、混响造成的局部声压变化。
消融：AFP w/ predicting max 的 SR=0.54，明显低于完整 AFP 的 0.91。
2 视觉帮助理解声传播
墙体和房间几何会约束声场边界。去掉视觉后，SR 从 0.91 降到 0.84，SPL 从 0.76 降到 0.71。
3 自适应选择可靠频段
低频通常更难仿真，但“越高频越可靠”也并非严格成立；FA-AFP 不固定使用某一段，而是结合实测迁移误差与当前声音能量动态选择。
整体上，论文把难以直接迁移的端到端控制问题，转化为“可测量的声学场预测 + 成熟规划系统”。

## Slide 18
05
结论
XJU-ICIG

## Slide 19
结 论
XJU-ICIG
★ 论文总结
提出 Acoustic Field Prediction（AFP）：将局部声压场作为视听导航高层规划表示，兼顾声源方向信息与环境几何约束。
提出 Frequency-Adaptive AFP：根据各频带真实迁移误差和当前音频能量，动态选择更可靠的频率子带。
在 Continuous AudioGoal 中，AFP 达到 SR=0.91、SPL=0.76、Soft SPL=0.75；真实声学场测试中，FA-AFP 的距离误差降至 0.63。
在 HelloRobot 平台完成 20 次真实导航测试，成功率 75%，验证了从仿真到真实机器人的可迁移性。
局限性
• 验证集与测试集来自同一真实环境，跨新声学环境的泛化仍需验证。
• 假设声源静止，动态声源场景尚未解决。

## Slide 20
XJU-ICIG
汇报结束
感谢倾听 请老师和同学们批评指正
汇报人：樊正磊
2026.8.14